КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ МАШИНА   МИНИКА 1102.3РПУ

- Электрическое питание машины  осуществляется от сети переменного тока 220В через

внешний блок питания или от  аккумулятора 6NSAA, устанавливаемого в машину по заказу.

При наличии  аккумулятора возможна замена блока питания на зарядное устройство.

- Устройство печатающее PTMBL 1314A  ф. ALPS  обеспечивает  вывод информации на

бумагу термохимическую TERMAX SFI (IDEAL)  или аналогичную  шириной 57,0 мм  и печать  до 24 знаков в строке при скорости 8  строк в секунду.

- Жидкокристаллический 10 разрядный индикатор для отображения цифровой,

символьной и мнемонической информации. По заказу  производится установка индикатора покупателя и комплектование  индикаторов кассира подсветкой.

- Машина обеспечивает печать без подзарядки аккумулятора:

- в нормальных климатических условиях ………  500 чеков;

- при температуре до минус 10°С…………………200 чеков.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
|  | Количество секций (типов услуг) | 4 |
|  | Количество кассиров (операторов) | 2 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 9 |
|  | Габаритные размеры машины/ блока питания, не более, мм | 220х200х82/200х90х70 |
|  | Масса машины / блока питания, не более, кг | 1,4 / 1,0 |
|  | Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |

МИНИКА 1102.3К по заказу дополнительно комплектуется:

- блок памяти (РЮИБ 5.106.681-01 производства ОАО «Счетмаш») для автоматического

программирования базы данных и для переноса результатов продаж на компьютер;

- аккумулятором 6NSAA 1200 или аналогичным, обеспечивающим питание машины;

- устройством  интерфейсным РЮИБ  5.082.504-02, обеспечивающим передачу информации с

блока памяти  на персональный компьютер;

- индикатором кассира с подсветкой;

- - индикатором покупателя;

МИНИКА 1102.3К работает со следующими внешними устройствами:

- платежный терминал типа NURIT 8320 (ф.Lipman) или аналогичный, предназначен для

организации работы по безналичной системе оплаты по банковским платежным картам;

- сканер типа Metrologic или аналогичный, имеющий свой источник питания;

- компьютер  для программирования базы кодов цен и выгрузки данных о продажах через устройство интерфейсное совместно с блоком памяти.

ОАО  “СЧЕТМАШ

 305038, Россия, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23

  / факс (471-22) 6-45-10, 6-45-40

# Text boxes

Регистратор продаж и услуг МИНИКА 1102.3РПУ (далее – регистратор) предназначен  для механизации оформления платежных документов организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров и в сфере услуг без применения контрольно – кассовой техники в соответствии с п.3 статьи 2 закона РФ от 22.03.2008 №54.